浙江省地表水环境质量月报

浙江省环境监测中心　　　　　　　　　　　2019年2月

评价标准执行《地表水环境质量标准（GB3838－2002）》，评价方法执行《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号），评价指标为评价标准表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，另对粪大肠菌群、总氮（湖库）指标进行单独评价。

一、总体状况

2019年2月，全省地表水总体水质为良。221个省控断面中，Ⅰ类占14.5%，Ⅱ类占45.2%，Ⅲ类占24.4%，Ⅳ类占11.3%，Ⅴ类占4.1%，劣Ⅴ类占0.5%；满足水环境功能区目标水质要求断面占89.1%。

图1  总体水质类别组成比例

二、八大水系和京杭运河

甬江、椒江、鳌江、苕溪和京杭运河等水系中部分河流（段）水质相对较差，部分指标浓度超过Ⅲ类标准。

钱塘江  总体水质为优。47个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占12.8%，Ⅱ类占68.1%，Ⅲ类占19.1%。

曹娥江  总体水质为优。10个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占10.0%，Ⅱ类占80.0%，Ⅲ类占10.0%。

甬  江  总体水质为优。14个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占14.3%，Ⅱ类占21.4%，Ⅲ类占57.1%，Ⅳ类占7.1%。

椒  江  总体水质为优。11个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占18.2%，Ⅱ类和Ⅲ类各占36.4%，Ⅳ类占9.1%。

瓯  江  总体水质为优。29个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占31.0%，Ⅱ类占65.5%，Ⅲ类占3.4%。

飞云江  总体水质为优。5个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类和Ⅲ类各占20.0%，Ⅱ类占60.0%。

鳌  江  总体水质为良。4个省控断面水质为Ⅱ～Ⅳ类，其中Ⅱ类2个，Ⅲ类和Ⅳ类各1个。

苕  溪  总体水质为优。16个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占6.3%，Ⅱ类占75.0%，Ⅲ类占12.5%，Ⅳ类占6.3%。

京杭运河  总体水质为轻度污染。7个省控断面水质为Ⅱ～Ⅳ类，其中Ⅱ类占14.3%，Ⅲ类占57.1%，Ⅳ类占28.6%。

三、主要湖库

湖库水质状况：3个省控湖泊中，西湖和东钱湖水质均为Ⅲ类；南湖水质为Ⅴ类，主要污染指标为总磷。12个省控水库水质类别为Ⅰ～Ⅲ类。

湖库营养状况：省控湖库中，南湖为轻度富营养，其余为中营养或贫营养（中营养9个，贫营养5个）。

四、平原河网

平原河网总体水质为轻度污染。45个省控断面水质为Ⅱ～劣Ⅴ类，其中Ⅱ类占11.1%，Ⅲ类占42.2%，Ⅳ类占31.1%，Ⅴ类占11.1%，劣Ⅴ类占4.4%；不满足水环境功能区目标水质要求断面占40.0%，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。