浙江省地表水环境质量月报

浙江省环境监测中心　　　　　　　　　　　 2020年3月

评价标准执行《地表水环境质量标准（GB3838－2002）》，评价方法执行《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号），评价指标为评价标准表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。

一、总体状况

2020年3月，全省地表水总体水质为优。220个开展监测的省控断面中，Ⅰ类占14.1%，Ⅱ类占48.6%，Ⅲ类占27.7%，Ⅳ类占6.8%，Ⅴ类占2.3%，劣Ⅴ类占0.5%；满足水环境功能区目标水质要求断面占92.3%。

图1  总体水质类别组成比例

二、八大水系和京杭运河

钱塘江、甬江、椒江、苕溪和京杭运河等水系中部分河流（段）水质相对较差，部分指标浓度超过Ⅲ类标准。

钱塘江  总体水质为优。47个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占6.5%，Ⅱ类占69.5%，Ⅲ类占21.7%，Ⅳ类占2.2%。

曹娥江  总体水质为优。10个省控断面水质均为Ⅱ类。

甬  江  总体水质为优。14个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类和Ⅳ类各占7.1%，Ⅱ类和Ⅲ类各占42.9%。

椒  江  总体水质为优。11个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占9.1%，Ⅱ类占54.5%，Ⅲ类占27.3%，Ⅳ类占9.1%。

瓯  江  总体水质为优。29个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占31.0%，Ⅱ类占55.2%，Ⅲ类占13.8%。

飞云江  总体水质为优。5个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占20.0%，Ⅱ类和Ⅲ类各占40.0%。

鳌  江  总体水质为优。4个省控断面水质为Ⅱ～Ⅲ类，其中Ⅱ类3个，Ⅲ类1个。

苕  溪  总体水质为优。16个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占18.8%，Ⅱ类占43.8%，Ⅲ类占31.3%，Ⅳ类占6.3%。

京杭运河  总体水质为轻度污染。7个省控断面水质为Ⅱ～Ⅳ类，其中Ⅱ类和Ⅳ类各占28.6%，Ⅲ类占42.9%。

三、主要湖库

湖库水质状况：3个省控湖泊中，西湖水质为Ⅱ类，东钱湖水质为Ⅲ类；南湖水质为Ⅴ类，主要污染指标为总磷。12个省控水库水质类别为Ⅰ～Ⅲ类。

湖库营养状况：省控湖库中，南湖为轻度富营养，其余为中营养或贫营养（中营养8个，贫营养6个）。

四、平原河网

平原河网总体水质为轻度污染。45个省控断面水质为Ⅱ～劣Ⅴ类，其中Ⅱ类占22.2%，Ⅲ类占51.1%，Ⅳ类占15.6%，Ⅴ类占8.9%，劣Ⅴ类占2.2%；不满足水环境功能区目标水质要求断面占17.8%，主要污染指标为氨氮、化学需氧量和总磷。