浙江省地表水环境质量月报

浙江省环境监测中心　　　　　　　　　　　 2020年6月

评价标准执行《地表水环境质量标准（GB3838－2002）》，评价方法执行《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号），评价指标为评价标准表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。

一、总体状况

2020年6月，全省地表水总体水质为良。221个省控断面中，Ⅰ类占11.3%，Ⅱ类占35.3%，Ⅲ类占29.4%，Ⅳ类占16.7%，Ⅴ类占6.3%，劣Ⅴ类占0.9%；满足水环境功能区目标水质要求断面占75.6%。

图1  总体水质类别组成比例

二、八大水系和京杭运河

钱塘江、甬江、鳌江、苕溪和京杭运河等水系中部分河流（段）水质相对较差，部分指标浓度超过Ⅲ类标准。

钱塘江  总体水质为优。47个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占4.3%，Ⅱ类占40.4%，Ⅲ类占51.1%，Ⅳ类占4.3%。

曹娥江  总体水质为优。10个省控断面水质Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占10.0%，Ⅱ类占40.0%，Ⅲ类占50.0%。

甬  江  总体水质为良。14个省控断面水质为Ⅰ～Ⅴ类，其中Ⅰ类占14.3%，Ⅱ类占35.7%，Ⅲ类占28.6%，Ⅳ类占14.3%，Ⅴ类占7.1%。

椒  江  总体水质为优。11个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占18.2%，Ⅱ类占27.3%，Ⅲ类占54.5%。

瓯  江  总体水质为优。29个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类占20.7%，Ⅱ类占69.0%，Ⅲ类占10.3%。

飞云江  总体水质为优。5个省控断面水质为Ⅰ～Ⅲ类，其中Ⅰ类和Ⅲ类各占40.0%，Ⅱ类占20.0%。

鳌  江  总体水质为良。4个省控断面水质为Ⅱ～劣Ⅴ类，其中Ⅱ类2个，Ⅳ类和劣Ⅴ类各1个。

苕  溪  总体水质为良。16个省控断面水质为Ⅰ～Ⅳ类，其中Ⅰ类占6.3%，Ⅱ类占31.3%，Ⅲ类占37.5%，Ⅳ类占25.0%。

京杭运河  总体水质为轻度污染。7个省控断面水质均为Ⅳ类。

三、主要湖库

湖库水质状况：3个省控湖泊中，西湖水质为Ⅲ类，东钱湖为Ⅱ类；南湖水质为Ⅴ类，主要污染指标为总磷。12个省控水库水质类别为Ⅰ～Ⅲ类。

湖库营养状况：省控湖库中，南湖为轻度富营养，其余为中营养或贫营养（中营养9个，贫营养5个）。

四、平原河网

平原河网总体水质为轻度污染。45个省控断面水质为Ⅱ～劣Ⅴ类，其中Ⅱ类占8.9%，Ⅲ类占20.0%，Ⅳ类占42.2%，Ⅴ类占26.7%，劣Ⅴ类占2.2%；不满足水环境功能区目标水质要求断面占68.9%，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。